## Slide 1: 第7章 存储管理
朱宗卫
中国科学技术大学 软件学院

## Slide 2: 主要内容
存储管理的功能与目标
分区存储管理
覆盖与交换技术
页式与段式存储管理机制
虚拟存储器（重中之重）

## Slide 3: 主要内容
存储管理的功能与目标
分区存储管理
覆盖与交换技术
页式与段式存储管理机制
虚拟存储器（重中之重）

## Slide 4: 存储管理
存储器
  功能是保存数据，发展方向是高速、大容量和小体积
存储组织
  在存储技术和CPU寻址许可的范围内组织合理的存储结构
  依据是访问速度、容量、价格等因素
  当前典型的存储体系结构
    寄存器-缓存-内存-外存

## Slide 5: 存储体系结构
容量
更大
单位容量
更便宜
速度
更快

## Slide 6: 存储体系结构
寄存器
  位于CPU内部，有几个到几十个寄存器
缓存
  Intel i7 6700k 4-core 8MB ：2599.00
  Intel i7 5960x 8-core 20MB：7499.00
  速度为几个到几十个时钟周期

## Slide 7: 存储体系结构
内存
  8GB内存价格300.00
  传输带宽在20GB/S级别

## Slide 8: 存储体系结构
外存
  希捷4TB硬盘：929.00
  速度：每秒传输数据100-180MB
  Intel固态硬盘480GB：1999.00
  速度：> 500MB/s

## Slide 9: 存储管理的功能
存储的分配和回收
  将外存中的数据调入内存，在内存中为它们安排合适的位置
  目的是可使多个程序同时驻留在内存中，以提高CPU利用率
  进程执行结束时，回收该进程所占内存资源
涉及的设计问题
  分配结构
  放置策略
  交换策略
  ……

## Slide 10: 存储管理的功能
地址变换
  可执行文件生成中的链接技术
  程序加载(装入)时的重定位技术
  进程运行时硬件和软件的地址变换技术和机构

## Slide 11: 二进制学习
二进制
K, M, G
二进制与十进制的转换

## Slide 12: 存储管理的功能
逻辑地址（相对地址，虚地址）
  用户的程序经过汇编或编译后形成目标代码，目标代码通常采用相对地址的形式
  其首地址为0，其余指令中的地址都相对于首地址来编址
  不能用逻辑地址在内存中读取信息
物理地址（绝对地址，实地址）
  内存中存储单元的地址，物理地址可直接寻址
…
0
1
.
.
.
n-1
内存
…
0
1
.
.
.
虚存
…
0
1
.
.
.
虚存
…
0
1
.
.
.
虚存
…

## Slide 13: 存储管理的功能
地址映射
  将用户程序中的逻辑地址转换为运行时由机器直接寻址的物理地址
  当程序装入内存时，操作系统要为该程序分配一个合适的内存空间，由于程序的逻辑地址与分配到内存物理地址不一致，而CPU执行指令时，是按物理地址进行的，所以要进行地址转换

## Slide 14: 存储管理的功能
静态地址重定位
  在虚拟空间程序执行之前由装配程序完成地址映射
.
Mov AX,[ k]
.
.
进程：
.
Mov AX,[20k]
.
.
0
30k
操作系统
0
50
80
120
20k+50k=70k
70

## Slide 15: 存储管理的功能
静态地址重定位
优点
  无需硬件支持
缺点
  只能装入有限数量的程序
  一个程序占用连续的空间，不易实现共享
  程序一旦装入内存，无法再移动
  无法实现虚拟存储器

## Slide 16: 存储管理的功能
动态地址重定位
  在程序运行过程中要访问数据时再进行地址变换（即在逐条指令执行时完成地址映射。一般为了提高效率，此工作由硬件地址映射机制来完成）
  硬件上需要一对寄存器的支持，装入和执行时通过硬件地址变换机构，完成虚拟地址到实际内存地址的变换

## Slide 17: 存储管理的功能
动态地址重定位
17/185
Load A 200
3456
0
100
200
逻辑地址空间
物理地址空间
地址映射
Load A 200
1000
BR
VR
Load A 200
3456
1000
200
1200

## Slide 18: 存储管理的功能
动态地址重定位
优点
  可以移动程序，有利于实现共享（只要改变BR中地内容，便可将程序定位在新地内存空间中）
  可部分地、动态地分配内存，是虚拟存储器实现的基础
缺点
  需要硬件支持，操作系统实现复杂

## Slide 19: 存储管理的功能
程序的链接——静态链接
  在程序执行之前，必须由链接装配程序把它们链接成一个可运行的目标程序，并在程序运行前都装入内存
模块A
Call B;
Return
模块B
Call C;
Return
模块C
Return
0
0
0
L-1
M-1
N-1
目标模块
装入
模块A
JSR L;
Return
模块B
JSR L+M;
Return
模块C
Return
0
L-1
L
L+M-1
L+M
L+M+N-1
装入模块

## Slide 20: 存储管理的功能
程序的链接——装入时动态链接
  边装入边链接。装入一个模块时，若发生外部模块调用，装入程序将去找出相应的外部模块并装入
模块A
Call B;
Return
模块B
Call C;
Return
模块C
Return
0
0
0
L-1
M-1
N-1
目标模块
装入
模块A
Return
0
L-1
模块B
Return
L
L+M-1
模块C
Return
L+M
L+M+N-1
JCR L
JCR L+M

## Slide 21: 存储管理的功能
程序的链接——运行时动态链接
  边执行边链接。在执行过程中，若发现一个被调用模块尚未装入内存时，由OS去找该模块并将其装入内存，链接到调用者模块上
  优点
    能够加快程序的装入过程
    节省内存

## Slide 22: 存储管理的功能
  内外存数据的传输控制
    将执行的程序和数据段调入内存，把处于等待状态的程序和数据段调出内存
    方法
      用户程序控制：例如，覆盖（Overlay）
      操作系统控制
        交换（Swapping）
        请求调入（on demand）和预调入（on prefetch）

## Slide 23: 存储管理的功能
存储共享和保护
  各道作业只在自己所属区域中运行，不破坏其他作业以及不被其他作业破坏
    保护系统程序区不被用户侵犯（有意或无意的）
    不允许用户程序读写不属于自己地址空间的数据（系统区地址空间，其他用户程序的地址空间）
  代码和数据共享
  地址空间访问权限（读、写、执行）
保护方法
  界限保护
  访问方式保护
  其它

## Slide 24: 内存信息的共享与保护
界限保护
  所有访问地址必须在上下界之间；
  每个进程都有自己独立的进程空间，如果一个进程在运行时所产生的地址在其地址空间之外，则发生地址越界
  当程序要访问某个内存单元时，由硬件检查是否允许，如果允许则执行，否则产生地址越界中断，由操作系统进行相应处理
100K
200K
下界寄存器LR
上界寄存器UR
被保护
程序
100K
200K
内存
被访问地址
<=200K
100K<=

## Slide 25: 内存信息的共享与保护
访问方式保护（保护键）
….
2
….
当前程序状态字
正确访问
LOAD 2，7000；符合读保护
STORE 2，5200；符合写保护
非正确访问
STORE 2, 7200；违反写保护
LOAD 1，2500；开关字－键不匹配
0
R
W
2
W
6K
4K
2K
.
.
.
.
.
.
8K
2
R

## Slide 26: 内存信息的共享与保护
界限寄存器与CPU状态（用户态、核心态）相结合
  用户态进程只能访问界限寄存器所规定范围内的内存；核心态进程可以访问整个内存地址空间
存储器扩充
  使用虚存或自动复盖技术提供比实际内存更大的空间
  存储器的逻辑组织和物理组织
  由应用程序控制：覆盖
  由OS控制：交换（整个进程空间），虚拟存储的请求调入和预调入（部分进程空间）

## Slide 27: 主要内容
存储管理的功能与目标
分区存储管理
  分区管理的基本原理
  固定分区
  动态分区
  动态分区分配算法
覆盖与交换技术
页式与段式存储管理机制
虚拟存储器（重中之重）

## Slide 28: 分区管理的基本原理
原理
  把内存分为一些大小相等或不等的分区(partition)，每个应用进程占用一个或几个分区。操作系统占用其中一个分区
特点
  适用于多道程序系统和分时系统
  支持多个程序并发执行
  难以进行内存分区的共享
问题
  可能存在内存片和外碎片
  内碎片：占用分区之内未被利用的空间
  外碎片：占用分区之间难以利用的空闲分区

## Slide 29: 分区管理的基本原理
分区管理使用的数据结构
  分区说明表，分区链表
  可以值记录空闲分区，也可以同时记录空闲和占用分区
  分区表中，表项数目随着内存的分配和释放而动态改变，可以规定最大表项数目
  分区表可以划分为两个表格：空闲分区表，占用分区表。从而减小每个表格的长度
  空闲分区表中按不同分配算法相应对表项排序

## Slide 30: 固定分区
原理
  把内存区固定地划分为若干个大小相等（和不等）的连续分区。每个分区装一个且只能装一个进程
原则
  分区一旦划分，整个执行过程中每个分区的长度和内存中总的分区数不变
  将每个进程指定到适应它的最小分区
  数据结构：分区说明表——记录分区的大小和使用情况
分区号
起始地址
长度
状态
进程名

## Slide 31: 固定分区
8
M
8
M
8
M
8
M
8
M
Operating System
固定分区(大小相同)
Operating System
8
M
12
M
10
M
8
M
6
M
4
M
2
M
固定分区(多种大小)

## Slide 32: 固定分区
固定分区的评价
  优点
    易于实现，开销小
  缺点
    内碎片造成浪费（小作业不能有效利用分区空间）
    分区总数在系统生成时确定（固定），限制了系统的并发度
可以和覆盖、交换技术配合使用

## Slide 33: 动态分区
基本思想
  内存不是预先划分好的，而是当进程装入时，根据进程的需求和内存空间的使用情况来决定是否分配
    若有足够的空间，则按需要分割一部分给进程
    否则令其等待主存空间
评价
  优点：没有内碎片
  缺点：有外碎片

## Slide 34: 动态分区分配算法
分区分配算法
  寻找某个空闲分区，其大小需大于或等于程序的要求。若是大于要求，则将该分区分割成两个分区，其中一个分区为要求的大小并标记为“占用”，而另一个分区为余下部分并标记为“空闲”
分区释放算法
  需要将相邻的空闲分区合并成一个空闲分区。(这时要解决的问题是：合并条件的判断和合并时机的选择)

## Slide 35: 动态分区分配算法
首次适应算法（First-Fit）
  按分区的先后次序（分区按起始地址递增的顺序排列），从头查找，找到符合要求的第一个分区
特点
  简单、快速分配。该算法的分配和释放的时间性能较好，较大的空闲分区可以被保留在内存高地址
  但随着低地址分区不断划分而产生较多小分区，每次分配时查找时间开销会增大

## Slide 36: 动态分区分配算法
循环首次适应算法（Next-Fit）
  由First Fit算法演变而来，不再是每次从链首查找，而是从上次找到的空闲分区的下一个空闲分区开始查找（到最后分区时再回到开头），找到符合要求的第一个分区
  该算法的分配和释放的时间性能较好，使空闲分区分布得更均匀，但较大的空闲分区不易保留

## Slide 37: 动态分区分配算法
最佳匹配法（Best-Fit）
  找到大小与要求相差最小的空闲分区（按空闲区大小从小到大的顺序排列）
  会形成较多外碎片，但是较大的空闲分区可以被保留
最坏匹配法（Worst-Fit）
  找到最大的空闲分区（空闲分区按从大到小顺序排列）
  基本不留下小空闲分区，较大的空闲分区无法被保留

## Slide 38: 动态分区分配算法
Operating
System
128
K
896
K
Operating
System
Process 1
320
K
576
K
Operating
System
Process 1
320
K
Process 2
224
K
352
K
采用最先适应法的内存分配变化过程

## Slide 39: 动态分区分配算法
Operating
System
Process 1
320
K
Process 2
Process 3
224
K
288
K
64
K
Operating
System
Process 1
320
K
Process 3
224
K
288
K
64
K
Operating
System
Process 1
320
K
Process 3
288
K
64
K
Process 4
128
K
96
K

## Slide 40: 动态分区分配算法
Operating
System
320
K
Process 3
288
K
64
K
Process 4
128
K
96
K
Operating
System
Process 3
288
K
64
K
Process 4
128
K
96
K
Process 2
224
k
96
K

## Slide 41: 动态分区分配算法
不同分配算法分配16KB空间的过程
After
8
K
12
K
6
K
8
K
14
K
Last
allocated
block (14K)
Before
8
K
12
K
22
K
18
K
6
K
8
K
14
K
36
K
Free block
Allocated block
20
K
Next Fit
K
2
Best Fit
6
K
First Fit

## Slide 42: 动态分区分配算法
动态分区时的回收与拼接
上空闲区
下空闲区
上空闲区
下空闲区
上下相邻区都是空闲区
上相邻区是空闲区
下相邻区是空闲区
上下相邻区都不是空闲区

## Slide 43: 动态分区的问题
碎片问题
  经过一段时间的分配回收后，内存中存在很多很小的空闲块。它们每一个都很小，不足以满足分配要求；但其总和满足分配要求。这些空闲块被称为碎片
  紧凑技术：通过在内存移动程序，将所有小的空闲区域合并为大的空闲区域

## Slide 44: 动态分区的问题
紧凑技术
OS
process1
10KB
process3
30KB
process6
14KB
process9
26KB
OS
process1
process3
process6
process9
10KB
30KB
14KB
26KB
80KB

## Slide 45: 分区管理的基本原理
解决碎片的主要思路——内存紧缩
  将各个占用分区向内存一端移动。使各个空闲分区聚集在另一端，然后将各个空闲分区合并成为一个空闲分区
    对占用分区进行内存数据搬移占用CPU时间
    需要支持动态重定位的硬件支持
    紧缩时机：每个分区释放后，如果没有邻接空闲区但内存中有其他空闲区时，则马上进行拼接；或内存分配找不到满足条件的空闲分区时，而所有空闲区总容量却能满足需求量时，再进行拼接

## Slide 46: 分区管理的优缺点
优点
  简单
缺点
  碎片问题
  内存利用率不高
  受分区大小或实际内存容量限制
  不利于程序段和数据段的共享

## Slide 47: Linux中的Buddy System
回顾固定分区和动态分区的问题
  固定分区：内碎片问题，分区数量限制并发度
  动态分区：管理复杂，外碎片问题

## Slide 48: Linux中的Buddy System

## Slide 49: 主要内容
存储管理的功能与目标
分区存储管理
覆盖与交换技术
页式与段式存储管理机制
虚拟存储器（重中之重）

## Slide 50: 覆盖技术（Overlay）
当前的问题
  一个程序都已经太大，无法装入内存
覆盖技术的原理
  把程序划分为若干个功能上相对独立的程序段
  不会同时执行的程序段共享同一块内存区域
  程序段先保存在磁盘上，当有关程序段的前一部分执行结束，把后续程序段调入内存，覆盖前面的程序段

## Slide 51: 覆盖技术（Overlay）
举例
Resident
20K
Overlay 0
50K
Overlay 1
40K
Total: 110K
A
20K
B
50K
C
30K
F
30K
D
20K
E
40K
Total: 190K
注：另一种覆盖方法：(100K)
  A(20K)占一个分区：20K；
  B(50K)、D(20K)和E(40K)共用一个分区：50K；
  F(30K)和C(30K)共用一个分区：30K；

## Slide 52: 覆盖技术（Overlay）
对覆盖技术的评价
缺点
  对用户不透明，增加了用户负担。编程时必须划分程序模块和确定程序模块之间的覆盖关系，增加编程复杂度
  从外存装入覆盖文件，以时间延长来换取空间节省
优点
  覆盖不需要任何来自操作系统的特殊支持，所以覆盖通常限于用在微机和其他内存容量有限的或缺乏对更先进技术的硬件支持的系统中

## Slide 53: 交换技术（Swapping）
面临的问题
  如何增加系统的并发度？
交换技术的原理
  暂停执行内存中的进程，将整个进程的地址空间保存到外存的交换区中（换出swap out），而将外存中由阻塞变为就绪的进程的地址空间读入到内存中，并将该进程送到就绪队列（换入swap in）
  常用于多道程序系统或小型分时系统中，与分区存储管理配合使用
OS
User
space
Process
1
Process
2
内存
外存

## Slide 54: 交换技术（Swapping）
对交换技术的评价
优点
  增加并发运行的程序数目
  编写程序时不影响程序结构
缺点
  换入和换出增加处理机开销
  程序整个地址空间都进行传送，没有考虑执行过程中地址访问的统计特性

## Slide 55: 主要内容
存储管理的功能与目标
分区存储管理
覆盖与交换技术
页式与段式存储管理机制
  简单页式管理
  简单段式管理
虚拟存储器（重中之重）

## Slide 56: 简单页式管理
无论是固定分区还是静态分区，无论是覆盖技术还是交换技术，都无法有效的解决内碎片和外碎片的问题
是否存在一种办法，可以综合解决内碎片与外碎片问题？

## Slide 57: 简单页式管理
简单页式管理的基本原理
  将程序的逻辑地址空间和物理内存划分为固定大小的页或页面(page or page frame)
  程序加载时，分配其所需的所有页，这些页不必连续
  需要CPU的硬件支持实现地址映射

## Slide 58: 简单页式管理
  用户程序划分
  把用户程序按逻辑页划分成大小相等的部分，称为页。从0开始编制页号，页内地址是相对于0编址
  用户程序的划分是由系统自动完成的，对用户是透明的。一般，一页的大小为2的整数次幂，地址的高位部分为页号，低位部分为页内地址
  内存空间
  按页的大小划分为大小相等的区域，称为内存块（又叫物理页面）
  内存分配
  以页为单位进行分配，并按进程的页数多少来分配。逻辑上相邻的页，物理上不一定相邻
逻辑地址
页号 页内地址

## Slide 59: 简单页式管理中的地址转换
给定一个进程虚拟地址空间的地址，如何找到该地址在物理内存中的实际位置？
LOAD 0035H  ？？
地址结构
编号0~2^20,1M
0
11
12
31
页号P
页内位移量W
相对地址2^12,4KB

## Slide 60: 简单页式管理
简单页式管理的数据结构
  整个系统维护一个物理页面表
    描述页面占用和空闲信息
    可用位示图或链表来实现
  整个系统维护一个请求表
    描述系统内各个进程页表的位置和大小，用于地址转换，另外，还包括各进程所要求的页面数。也可以结合到各进程的PCB里
进程号 | 请求页面数 | 页表始址 | 页表长度 | 状态
页号 | 页面号
页表
请求表

## Slide 61: 第五章 存储管理
  简单页式管理的地址变换
      问题：怎样由页号和页内相对地址变换到内存物理地址？
        指令所给出地址 分为两部分：逻辑页号，页内偏移地址 查进程页表，得物理页号物理地址
硬件支持
  页表起始地址寄存器
  页表长度寄存器（越界控制）
  映射机制的硬件实现

## Slide 62: 简单页式管理
  简单页式管理的地址变换
Page# Offset
Frame#
Page Table
Virtual Address
Register
Page Table
Page#
Program
页地址变换
Main Memory
Frame#
Offset

## Slide 63: 简单页式管理中的地址转换
物理地址
页表长度
页表地址
控制寄存器
页号
页面号
0
2
1
3
2
8
虚拟地址
2
1C4
8
1C4

## Slide 64: 第五章 存储管理
物理地址
d
p
Bi
地址越界
P>=1
p
p’
.
.
.
快表
+
比较
P’
页号p 页内地址d
逻辑地址
地址映射机制
取一个数据至少要访问内存2次以上：页表和指令
为缩短查找时间，可以将页表从内存装入到关联存储器，构成一张快表（高速联想存储器）(TLB, Translation Lookaside Buffer)，高速联想存储器中存放那些当前执行进程中最常用的页号与所对应的页面号

## Slide 65: 多级页表
如果在使用时，进程页表需要载入内存，怎么办？
  页表本身也需要占用物理内存页面
  页表太大怎么办？
多级页表
  页表的页表

## Slide 66: 多级页表
Second-level page tables
页目录位移
页表页起始地址
物理页面号
第0个页表页
第1023个页表页

## Slide 67: 多级页表
二级页表地址映射
  对逻辑地址的解析方法不同
  映射过程不同
  为访问一个数据，需要几次内存访问？
  一级页表也需要放入内存，怎么找到？
页目录位移 页表页位移 页内位移
逻辑地址
页目录表
控制寄存器
偏移量
偏移量
始
地址
始
地址
页面
号
页内地址
页面号 页内地址
物理地址
页表始地址
一级页表（页目录表）
页面地址
二级页表（页表页）
基于二级页表需访问3次主存，一次访问页目录、一次访问页表页、一次访问指令或数据

## Slide 68: 多级页表
如果不够，还可建立更多级别的页表

## Slide 69: 简单页式管理的优缺点
优点
  改善了空间使用效率（每个进程的内碎片不超过页面大小，无外碎片）
  程序可以不必连续存放
  程序所需空间可以动态改变
缺点
  程序需要一次性全部放入内存（仅对于简单页式管理）
  不易于共享（进程间不能共享页表）
  不易于动态链接（两个模块的内容可能位于同一页面）

## Slide 70: 主要内容
存储管理的功能与目标
分区存储管理
覆盖与交换技术
页式与段式存储管理机制
  简单页式管理
  简单段式管理
虚拟存储器（重中之重）

## Slide 71: 简单段式管理
引入目的
  便于共享数据、程序；便于动态链接
原理
  将程序的地址空间按内容或函数关系划分为若干个段，每个段是一组逻辑上完整的程序或数据
特点
  段与段之间可以不连续
  段长不固定
  物理内存需要采用动态分区管理（问题也一并引入）
  在简单段式管理中，所有段必须在程序执行时都载入

## Slide 72: 简单段式管理
B
0
S
A
0
N
Y
0
L
X
0
P
M
0
K
逻辑段号
0
1
2
3
4
作业
1
的地址空间
1000
3200
5000
6000
8000
P
K
S
L
N
主存
K
3200
P 1500
L 6000
N 8000
S 5000
长度
段地址
0
1
2
3
4
操作系统

## Slide 73: 简单段式管理
需要的数据结构
  进程段表：记录所有段的段基址和段长度
  系统段表：系统内所有的段
  空闲段表：所有空闲段

## Slide 74: 简单段式管理
段表起始地址
段表地址寄存器
虚拟地址
1
1C4
段号
段内地址
段表
段号
始址
0
1500
1
3400
内存
35C4

## Slide 75: 段式管理举例
在一个段式存储管理系统中，其段表为:
段号 内存起始地址 段长
0 210 500
1 2350 20
2 100 90
3 1350 590
4 1938 95
求下述逻辑地址对应的物理地址是什么?
段号 段内位移
0 430
1 10
2 500
3 400
4 112
(210+430=640)
(2350+10=2360)
非法
1350+400=1750
非法

## Slide 76: 页式管理与段式管理的比较
项目 | 页式管理 | 段式管理
设计目的 | 解决碎片问题 | 解决数据共享问题
出发点 | 物理空间的划分与管理 | 依据程序逻辑划分
尺寸 | 大小固定 | 大小不固定
地址映射 | 通过“页号+页内偏移”拼接而来的 | 通过“段基址+段内偏移”相加得到的
尽管很少有系统直接使用简单页式和简单段式管理，但是这两种机制是实现虚拟存储器的基础

## Slide 77: 主要内容
存储管理的功能与目标
分区存储管理
覆盖与交换技术
页式与段式存储管理机制
  简单页式管理
  简单段式管理
虚拟存储器（重中之重）
  虚拟存储器的基本原理
  虚拟页式、虚拟段式、段页式管理
  页面置换算法

## Slide 78: 虚拟存储器基本原理
目前已经讲过的方法存在的问题
  程序执行时，所需指令和数据必须一次性全部调入内存
  系统的并发性受到物理内存大小的影响
  进程之间共享数据困难

## Slide 79: 虚拟存储器基本原理
为解决上述问题，需要一种机制
      在程序装入时，不必将其全部读入到内存，而只需将当前需要执行的部分页或段读入到内存，就可让程序开始执行
      在程序执行过程中，如果需执行的指令或访问的数据尚未在内存（称为缺页或缺段），则由处理器通知操作系统将相应的页或段调入到内存，然后继续执行程序
      另一方面，操作系统将内存中暂时不使用的页或段调出保存在外存上，从而腾出空间存放将要装入的程序以及将要调入的页或段

## Slide 80: 虚拟存储器基本原理
引入虚拟存储器的好处
  程序的大小将不受物理内存大小的限制
  因为每个进程占用的内存减少了，系统的并发度得到了提高
  部分调入可能使得需要载入内存的数据减少（用不到的数据不调入），从而进一步提高系统性能
  无需编程人员介入（对比覆盖技术）

## Slide 81: 虚拟页式机制
以简单页式管理为基础，增加请求调页的功能
工作原理
  在进程开始运行之前，不是装入全部页面，而是装入部分页面，之后根据进程运行的需要，动态装入其它页面；当内存空间已满，而又需要装入新的页面时，则根据某种算法淘汰某个页面，以便装入新的页面
三个主要问题
  缺页是如何产生并让系统知道的？
  如果内存页面不足，应该怎么处理？
  调入所需页面的时机？

## Slide 82: 虚拟页式机制
对进程页表的修改
  标志位：（驻留位）页面在内存还是外存
  修改位(modified bit)：数据是否被修改过
  访问统计：在近期内被访问的次数，或最近一次访问到现在的时间间隔
  外存地址：如果在外存，地址多少
页号 | 页面号 | 驻留位 | 外存地址 | 访问位 | 修改位

## Slide 83: 虚拟页式机制
缺页中断
  在地址映射过程中，在页表中发现所要访问的页不在内存，则产生缺页中断
  操作系统接到此中断信号后，就调出缺页中断处理程序，根据页表中给出的外存地址，将该页调入内存，使作业继续运行下去
  如果内存中有空闲块，则分配一页，将新调入页装入内存，并修改页表中相应页表项目的驻留位及相应的内存块号
  若此时内存中没有空闲块，则要淘汰某页，若该页在内存期间被修改过，则要将其写回外存

## Slide 84: 虚拟页式机制
调入所需页面的时机
  请求调入：当需要执行某条指令而又发现它不在内存时，或当执行某条指令需要访问其他的数据或指令时，这些指令和数据不在内存中，从而发生缺页中断（主要讨论）
  预调入：系统对那些在外存中的页进行调入顺序计算，估计出这些页中指令和数据的执行和被访问的顺序，并按此顺序将它们顺次调入和调出内存

## Slide 85: 虚拟页式机制
虚拟页式管理的优缺点
优点
  支持一个进程的数据在内存中非连续存放
  实现了虚存
缺点
  增加了系统开销，如缺页中断的处理
  请求调页算法如果不当，可能产生抖动现象

## Slide 86: 抖 动
现象
  进程运行中，刚刚被淘汰的页很快被重新调入，调入不久又被再次淘汰，如此反复，以致大部分机器时间都用于页面调度，只有小部分时间用于进程的实际运行
工作集模型
  一个进程在某一小段时间∆内访问页面的集合。用WS(ti,∆)表示ti- ∆到ti之间所访问的不同页面，则WS(ti,∆)即为进程在时间ti的工作集
…2 6 1 5 7 7 7 7 5 1 6 2 3 4 1 2 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 1 3 2 3 4 4 …
t1
∆
t2
∆
WS(t1,∆)=(1,2,5,6,7)
WS(t2,∆)=(3,4)

## Slide 87: 抖 动
      每个进程的工作集大小为WSSi，则系统中全部进程对内存块的总请求量可表示为
      如果D大于可用内存块的总量m（Dm），可能出现抖动
      防止抖动
        操作系统监督每个进程的工作集，并给它分配工作集所需的内存块。若有足够多的额外块，即可装入另外的进程；若工作集增大，超出可用块的总数，操作系统要选择一个进程挂起，将其页面换出，把内存分配给其它进程

## Slide 88: 虚拟段式机制
在简单段式管理基础上，增加请求调段和段置换功能
对段表的扩充
  标志位：段在内存还是外存
  修改位：段的内容是否被修改
  增长位（该段是否增长过，在虚拟页式中没有该位）
  访问统计信息
  存取权限：R, W, X
  外存地址

## Slide 89: 虚拟段式机制
地址映射
段表
段号 地址 长度 存取方式 内外 访问位
3400 RW 内
段表始址
1 120
虚地址
段号 段内地址
3400
3520
内存

## Slide 90: 虚拟段式机制
虚拟段式管理的优缺点
优点
  可以实现虚存
  段长可动态改变
  便于信息共享和动态链接
缺点
  每个段的长度仍旧受到物理内存大小的限制

## Slide 91: 段页式机制
能否有一种办法，把虚拟页式和虚拟段式的优点结合起来？
段页式的原理
  程序的虚拟地址空间分两个层次
    首先，根据程序语义划分成若干个段
    对于每个段内部，采用页式管理
  逻辑地址的组成：段号、页号、页内偏移
  地址变换：先查段表，后查页表

## Slide 92: 段页式机制
第2段页表
段地址寄存器
段表长度 段表始址
页号 其它 页面
1 12
2 19
3 21
4 8
5 10
第0段页表
页号 其它 页面
1 29
2
段号 其它 页表长度 页表始址
0 5 1024
1 7 1029
2 9 1036
段表

## Slide 93: 段页式机制
Main Memory
Page
Frame
Offset
Paging
Page Table
P#
+
Frame #
Offset
Seg Table Ptr
+
S #
Segmentation
Program
Segment
Table
Seg #
Page #
Offset

## Slide 94: 高速联想寄存器（TLB）
本质上是地址转换硬件中的一个小型存储器，用于缓存段表和页表，从而减少对内存的访问次数

## Slide 95: 存储管理技术的发展
覆盖
内存
page
page
page
page
page
page
page
process1
page
page
page
segm1
segm2
segm3
简单(虚拟)段页式
OS
User
space
Process
1
Process
2
内存
外存
交换
内存
page
page
page
page
page
page
page
process1
page
page
page
process2
page
内存
OS
process1
Segm1
process2
Segm 1
Segm 2
Segm 2
Segm 3
简单页、段式
内存
OS
page
page
page
page
page
page
process1
page
page
page
process2
page
内存
OS
process1
Segm 1
process2
Segm 1
Segm 2
Segm 2
Segm 3
Segm 1
Segm 3
虚拟页、段式
分区管理
程序处理系统处理
连续存放不连续存放
整体调入部分调入

## Slide 96: （段）页式管理中的分配与置换
固定分配，局部置换
  为每个进程分配固定数量的页面，运行期间不变
  若进程缺页，只能替换该进程在内存中的某个页面
  但是，为每个进程分配的内存块数量难以确定
可变分配，全局置换
  首先为每个进程分配一定数量的物理内存页面，系统维护空闲页面
  进程缺页时，系统从全局的空闲队列中取一个页面分配给进程
  仅当空闲队列为空时，操作系统选择一个内存中的页面被替换掉

## Slide 97: （段）页式管理中的分配与置换
可变分配，局部置换
  先为进程分配一定数量页面，缺页时，首先从进程自身替换
  若频繁发生缺页中断，则为进程附加分配一些物理页面，直至缺页减少
  若进程缺页很少，在不引起其缺页率明显增加的情况下，适当减少分配给该进程的页面数量

## Slide 98: 页面置换算法
功能
  如需要替换某个页面到外存，应该选择谁？
  目标：把未来不使用或短期内不使用的页替换出去
常见置换算法
  最佳算法
  最近最久未使用算法
  先进先出算法
  轮转法
  最不常用算法

## Slide 99: 最佳置换算法
基本原理
  选择“最长（未来）时间内不再使用的”或“在离当前最远位置上”的页面被置换
  这只是一种理想情况，现实世界中，无法预知未来，因为这个算法是无法实现的
  可作为性能评价的依据
    在已知（后知后觉）一种执行路径的情况下

## Slide 100: 最佳置换算法
主存
4 3 2 1 4 3 5 4 3 2 1 5
4

    一个作业的页面走向为4、3、2、1、4、3、5、4、3、2、1、5，分配给该作业的物理块数为3，计算采用最佳算法时的缺页率

## Slide 101: 最佳置换算法
    一个作业的页面走向为4、3、2、1、4、3、5、4、3、2、1、5，分配给该作业的物理块数为3，计算采用最佳算法时的缺页率
主存
4 3 2 1 4 3 5 4 3 2 1 5
4
3



## Slide 102: 最佳置换算法
    一个作业的页面走向为4、3、2、1、4、3、5、4、3、2、1、5，分配给该作业的物理块数为3，计算采用最佳算法时的缺页率
主存
4 3 2 1 4 3 5 4 3 2 1 5
4
3
2




## Slide 103: 最佳置换算法
    一个作业的页面走向为4、3、2、1、4、3、5、4、3、2、1、5，分配给该作业的物理块数为3，计算采用最佳算法时的缺页率
4 3 2 1 4 3 5 4 3 2 1 5
主存
4
3
2
1





## Slide 104: 最佳置换算法
    一个作业的页面走向为4、3、2、1、4、3、5、4、3、2、1、5，分配给该作业的物理块数为3，计算采用最佳算法时的缺页率
4 3 2 1 4 3 5 4 3 2 1 5
主存
4
3
1





## Slide 105: 最佳置换算法
    一个作业的页面走向为4、3、2、1、4、3、5、4、3、2、1、5，分配给该作业的物理块数为3，计算采用最佳算法时的缺页率
4 3 2 1 4 3 5 4 3 2 1 5
主存
4
3
1





## Slide 106: 最佳置换算法
    一个作业的页面走向为4、3、2、1、4、3、5、4、3、2、1、5，分配给该作业的物理块数为3，计算采用最佳算法时的缺页率
4 3 2 1 4 3 5 4 3 2 1 5
主存
4
3
1




5


## Slide 107: 最佳置换算法
    一个作业的页面走向为4、3、2、1、4、3、5、4、3、2、1、5，分配给该作业的物理块数为3，计算采用最佳算法时的缺页率
4 3 2 1 4 3 5 4 3 2 1 5
主存
4
3




5


## Slide 108: 最佳置换算法
    一个作业的页面走向为4、3、2、1、4、3、5、4、3、2、1、5，分配给该作业的物理块数为3，计算采用最佳算法时的缺页率
4 3 2 1 4 3 5 4 3 2 1 5
主存
4
3




5


## Slide 109: 最佳置换算法
    一个作业的页面走向为4、3、2、1、4、3、5、4、3、2、1、5，分配给该作业的物理块数为3，计算采用最佳算法时的缺页率
4 3 2 1 4 3 5 4 3 2 1 5
主存
4
3




5


2

## Slide 110: 最佳置换算法
    一个作业的页面走向为4、3、2、1、4、3、5、4、3、2、1、5，分配给该作业的物理块数为3，计算采用最佳算法时的缺页率
4 3 2 1 4 3 5 4 3 2 1 5
主存
3




5


2

1

## Slide 111: 最佳置换算法
    一个作业的页面走向为4、3、2、1、4、3、5、4、3、2、1、5，分配给该作业的物理块数为3，计算采用最佳算法时的缺页率
4 3 2 1 4 3 5 4 3 2 1 5
主存




5


2

1
缺页率= 7 / 12

## Slide 112: 最近最久未使用算法
原理
  选择内存中最久未使用的页面进行置换
  问题是，为记录页面使用情况，硬件开销大
硬件支持（寄存器法）
  为每个内存中的页面配置R=Rn-1Rn-2…R1R0
  进程访问某页时，将该页的Rn-1置1
  定时信号每隔一定时间右移一位
  寄存器R被视为一个整数，置换时，具有最小数值的寄存器对应的页面被淘汰

## Slide 113: 最近最久未使用算法
硬件支持（堆栈法）
  利用一个堆栈保存当前使用的各页面的页面号
  进程访问某页面时，将该页面的页面号从栈中移出，压入栈顶
  置换时，栈底页面被淘汰
  堆栈的深度=内存页面数量（无法真正实现）

## Slide 114: 最近最久未使用算法
一个作业的页面走向为4、3、2、1、4、3、5、4、3、2、1、5，分配给该作业的物理块数为3，计算LRU算法时的缺页率
4 3 2 1 4 3 5 4 3 2 1 5







最新 
4
3
4
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
5
3
4
4
5
3
3
4
5
2
3
4
1
2
3
5
1
2



最老 

## Slide 115: 先进先出算法（FIFO）
基本原理与特点
  模拟LRU算法
  选择建立最早、在内存驻留时间最长的页面被置换
  会出现Belady异常现象
  较早调入的页往往是经常被访问的页，这些页在FIFO算法下被反复调入和调出
贝莱迪（Belady）现象（异常）
  采用FIFO算法时，如果对一个进程未分配它所要求的全部页面，如果分配的页面数增多，有可能缺页率反而提高

## Slide 116: 先进先出算法（FIFO）
进程P有5页程序,访问页的顺序为：1, 2, 3, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 3, 4, 5；如果在内存中分配3个页面，则缺页情况如下：12次访问中有缺页9次；
FIFO 1 2 3 4 1 2 5 1 2 3 4 5
1
1
2
1
2
3
4
2
3
4
1
3
4
1
2
5
1
2
5
1
2
5
1
2
5
3
2
5
3
4
5
3
4

## Slide 117: 先进先出算法（FIFO）
如果在内存中分配4个页面（增加一个），则缺页情况如下：12次访问中有缺页10次；
FIFO 1 2 3 4 1 2 5 1 2 3 4 5
1
1
2
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
5
2
3
4
5
1
3
4
5
1
2
4
5
1
2
3
4
1
2
3
4
5
2
3

## Slide 118: 时钟置换算法
基本原理
  是LRU的一种近似算法
  为每页设置一个访问位，将内存中所有页面链接成一个循环队列
  某页被访问时，其访问位被置1
  置换时，检查各页的访问位，0可被置换，1则将其置0
  按照固定顺序检查各页面

## Slide 119: 时钟置换算法
4
4 3 2 1 4 3 5 4 3 2 1 5

4 1

## Slide 120: 时钟置换算法
4
4 3 2 1 4 3 5 4 3 2 1 5

4 1

4
3
3 1

## Slide 121: 时钟置换算法
4
4 3 2 1 4 3 5 4 3 2 1 5

4 1

4
3
3 1

4
3
2
2 1

## Slide 122: 时钟置换算法
4
4 3 2 1 4 3 5 4 3 2 1 5

4 1

4
3
3 1

4
3
2
2 1

0
0
0

## Slide 123: 时钟置换算法
4
4 3 2 1 4 3 5 4 3 2 1 5

4 1

4
3
3 1

4
3
2
2 1

0
0
0
1
3
2
1 1

## Slide 124: 时钟置换算法
4
4 3 2 1 4 3 5 4 3 2 1 5

4 1

4
3
3 1

4
3
2
2 1

0
0
0
1
3
2
1 1

1
4
2
4 1

## Slide 125: 时钟置换算法
4
4 3 2 1 4 3 5 4 3 2 1 5

4 1

4
3
3 1

4
3
2
2 1

0
0
0
1
3
2
1 1

1
4
2
4 1

1
4
3
3 1

## Slide 126: 时钟置换算法
4
4 3 2 1 4 3 5 4 3 2 1 5

4 1

4
3
3 1

4
3
2
2 1

0
0
0
1
3
2
1 1

1
4
2
4 1

1
4
3
3 1

0
0
0
5
4
3
5 1

## Slide 127: 时钟置换算法
4
4 3 2 1 4 3 5 4 3 2 1 5

4 1

4
3
3 1

4
3
2
2 1

0
0
0
1
3
2
1 1

1
4
2
4 1

1
4
3
3 1

0
0
0
5
4
3
5 1
5
4
3
1
5
4
3
1

## Slide 128: 时钟置换算法
4
4 3 2 1 4 3 5 4 3 2 1 5

4 1

4
3
3 1

4
3
2
2 1

0
0
0
1
3
2
1 1

1
4
2
4 1

1
4
3
3 1

0
0
0
5
4
3
5 1
5
4
3
1
5
4
3
1

0
0
0

## Slide 129: 时钟置换算法
4
4 3 2 1 4 3 5 4 3 2 1 5

4 1

4
3
3 1

4
3
2
2 1

0
0
0
1
3
2
1 1

1
4
2
4 1

1
4
3
3 1

0
0
0
5
4
3
5 1
5
4
3
1
5
4
3
1

0
0
0
5
2
3
2 1

## Slide 130: 时钟置换算法
4
4 3 2 1 4 3 5 4 3 2 1 5

4 1

4
3
3 1

4
3
2
2 1

0
0
0
1
3
2
1 1

1
4
2
4 1

1
4
3
3 1

0
0
0
5
4
3
5 1
5
4
3
1
5
4
3
1

0
0
0
5
2
3
2 1

5
2
1
1 1
5
2
1
1

## Slide 131: 时钟置换算法与LRU代价对比
共同点
  为每个内存块开辟空间，记录访问信息
  额外开销
LRU
  为严格记录对内存块的访问次序，需要将所有内存块排序
  如果内存块数量很大，用来记录信息的空间就大
  访问一次内存，理论上所有内存块的信息都改变
时钟置换算法
  实现中可以不对所有内存块排序
  所以每个内存块固定耗费1bit的空间记录信息
  访问一次内存，大多数时候仅改变一个内存块的信息

## Slide 132: 最不常用算法
基本思想
  选择到目前为止被访问次数最少的页面进行置换
  每页设置访问计数器，当每页被访问时，计数器加1
  发生缺页中断时，淘汰计数器值最小的页面，并将所有计数器清零

## Slide 133: 回顾
请求分页管理系统中，假设某进程的页表内容如下表所示：
页号 | 页框(page frame)号 | 有效位(存在位)
0 | 101H | 1
1 | - | 0
2 | 254H | 1
页面大小为4KB，一次内存的访问时间是100ns，一次快表（TLB）的访问时间是10ns，处理一次缺页的平均时间为108ns（已含更新TLB和页表的时间），进程的驻留集大小固定为2，采用最近最少使用置换算法（LRU）和局部淘汰策略。假设，①TLB初始为空；②地址转换时先访问TLB，若TLB未命中，再访问页表（忽略访问页表之后的TLB更新时间）；③有效位为0表示页表不在内存，产生缺页中断，缺页中断处理后，返回到产生缺页中断的指令处重新执行。设有虚地址访问序列2362H、1565H、25A5H，请问：
(1) 依次访问上述三个虚地址，各需要多少时间，给出计算过程；
(2) 基于上述访问序列，虚地址1565H的物理地址是多少？请说明理由。

## Slide 134: 回顾
解答
页面大小为4KB，所以2362H、1565H、25A5H对应的页号分别为2、1、2， 根据页表内容，2362H、25A5H在内存， 1565H不在内存。初始快表为空，故2362H需装入快表， 25A5H直接访问快表， 1565H需装入内存，再装入快表。据此：
2362H：10(访TLB)+100(访页表)+100(访主存单元)=210ns
1565H：10 (访TLB)+100 (访页表)+108 (调页)+10 (访TLB) +100(访主存单元)=100000220ns
25A5H： 10(访TLB)+100(访主存单元)=110ns
根据页表，第0、2页在内存中，由于第2页刚刚被访问（访问2362H），根据LRU算法，将第0页替换，因此对应页框号为101H，故1565H的物理地址为101565H。

## Slide 135: 作业（1）
在一个请求分页管理存储系统中，一个程序的页面走向为4，3，2，1，4，3，5，4，3，2，1，5，并采用LRU页面置换算法。设分配给该程序的存储块数为M，当M分别为3和4时，试求出在访问过程中缺页中断的次数和缺页率，并比较两种结果，从中可以得到什么启示？

## Slide 136: 作业（2）
某系统采用动态分区管理内存，内存空间为640K，高端40K存放操作系统。内存分配时，系统优先使用空闲区低端的空间。对下列请求序列：作业1申请130K，作业2申请60K，作业3申请100K，作业2释放60K，作业4申请200K，作业3释放100K，作业1释放130K，作业5申请140K，作业6申请60K，作业7申请50K，作业6释放60K，请分别画出使用首次适应算法和最佳适应算法进行内存分配和回收后内存的实际使用情况。

## Slide 137: 本章总结
段式存储管理
页式存储管理
段页式存储管理
虚拟存储技术
程序局部性原理
虚拟页式管理
虚拟段式管理
高速联想寄存器
页面淘汰算法
抖动问题
工作集模型
用户程序划分
逻辑地址
内存空间划分
内存分配
管理考虑
硬件支持
地址映射过程
交换技术
覆盖技术
高速缓存
内存
磁盘
系统区
用户区
内存管理分配回收
存储共享
存储保护
内存扩充
地址映射
存储体系结构
存储管理任务
存储管理机制
虚拟存储管理
其他
存储
管理

## Slide 138
谢谢！

## Slide 139: 作业（1）
4 3 2 1 4 3 5 4 3 2 1 5
5
4
3
4
4
3
4
3
2
1
3
2
1
4
2
1
4
3
5
4
3
5
4
3
2
4
3
2
1
3
2
1
5
4 3 2 1 4 3 5 4 3 2 1 5
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
5
1
4
3
5
1
4
4
3
4
3
2
4
3
2
1
4
3
5
1
4
3
5
2
4
3
1
2
5
3
1
2

## Slide 140: 作业（2）
首次适应算法
最佳适应算法
640K
OS
600K
作业5
作业4
490K
290K
250K
200K
140K
0K
作业7
640K
OS
600K
作业5
作业4
490K
290K
550K
140K
0K
作业7