## Slide 1: 第9章 设备管理
朱宗卫
中国科学技术大学 软件学院

## Slide 2: 主要内容
I/O管理基本知识
I/O控制方式
缓冲技术
设备分配与回收
磁盘存储器的管理
RAID技术

## Slide 3: 主要内容
I/O管理基本知识
I/O控制方式
缓冲技术
设备分配与回收
磁盘存储器的管理
RAID技术

## Slide 4: 外设的分类
按交互对象分类
  人机交互设备：如显示器、打印机、键盘、鼠标
  与其它电子设备交互的设备：磁盘、磁带、传感器、控制器
  计算机之间的通信设备：网卡、调制解调器
按交互方向分类
  输入设备：键盘、鼠标、扫描仪
  输出设备：显示器、打印机
  输入/输出设备：磁盘、网卡

## Slide 5: 外设的分类
从程序使用角度分类
  逻辑设备：计算机程序中使用的设备
  物理设备：实际完成I/O操作的设备
按外设特性分类
  使用特性：存储、输入/输出、终端
  数据传输率：低速（如键盘）、中速（打印机）、高速（磁盘、网卡）
  信息组织特征
    字符设备：以字符为单位存储或传输信息，一般不能被寻址
    块设备：以数据块为单位存储或传输信息，一般可寻址

## Slide 6: 外设的分类
从资源分配角度分类
  独占设备：在一段时间内只允许有一个进程使用的设备，一般为低速I/O设备，如打印机，磁带等
  共享设备：在一段时间内可有多个进程并发使用的设备，多个进程以交叉的方式来使用设备，其资源利用率高，如硬盘
  虚拟设备：在一类设备上模拟另一类设备，常用共享设备模拟独占设备，用高速设备模拟低速设备，被模拟的设备称为虚设备.（实例：SPOOLing技术，利用虚设备技术——用硬盘模拟输入输出设备）

## Slide 7: 外设的特点
种类多
差异大（控制方式和I/O速度）

## Slide 8: 设备与控制器之间的接口
缓冲 转换器
控制逻辑
数据线
状态线
控制线
信号
数据
I/O设备
在设备和设备控制器之间传送数据信号
用于传送指示设备当前状态的信号
作为设备控制器向I/O设备发送控制信号的通路

## Slide 9: I/O管理的目的
提高效率：提高I/O访问效率，匹配CPU和多种不同处理速度的外设
方便使用：方便用户使用，对不同类型的设备使用统一方法，协调对设备的并发使用
方便控制：方便OS内部对设备的控制，增加和删除设备，适应新的设备类型

## Slide 10: I/O管理的功能
提供设备使用的用户接口：命令接口和编程接口
设备分配和释放：使用设备前，需要分配设备和相应的通道、控制器
设备的访问和控制：包括并发访问和差错处理（虚拟设备）
I/O缓冲和调度：目标是提高I/O访问效率

## Slide 11: I/O软件的设计目标
设备独立性：又称设备无关性，即应用程序所涉及的I/O设备与系统中具体使用的物理设备相互无关
  系统建立逻辑设备与物理设备的映射机制，应用进程通过逻辑设备名申请I/O，系统通过物理设备的驱动和控制实现具体的I/O
  提高了设备分配的灵活性
  易于实现I/O重定向

## Slide 12: I/O软件的设计目标
统一命名：对各类设备采用预先设计的、统一的逻辑名称命名，而不依赖于具体设备
层次结构：组成I/O软件的各个程序按照其功能和彼此接口划分成若干层次，与用户I/O程序相关的部分在高层，直接与硬件动作相关的部分在低层
高效率：合理分配各种设备，尽可能提高外设和CPU、外设之间的并行性

## Slide 13: I/O管理结构
用户进程
逻辑I/O
设备I/O
调度与控制
I/O硬件
虚拟设备：
针对用户，提供操作命令；
对于通信设备，则是通信体系结构，如通信协议栈；
对于文件存储设备，是文件系统的逻辑控制结构
逻辑设备与物理设备之间的过渡协调机构：
用户命令到设备操作序列的转换；
I/O缓冲：提高I/O效率
控制物理设备的实体，直接面对硬件设备的控制细节，这部分通常为驱动程序。
并发I/O访问调度
设备控制和状态维护
中断处理

## Slide 14: 主要内容
I/O管理基本知识
I/O控制方式
缓冲技术
设备分配与回收
磁盘存储器的管理
RAID技术

## Slide 15: PC中的各类总线

## Slide 16: 程序I/O方式
I/O操作由程序发起，并等待操作完成。数据的每次读写通过CPU。
优点
  几乎不需要其它任何硬件机构的支持
缺点
  在外设进行数据处理时，CPU只能忙等待
  CPU与外设只能串行工作

## Slide 17: 程序I/O方式
处理过程
CPU
执行下一条指令
开始数据传送
否
是
外围设备
是
否
等待
发Start指令
设备标志触发器为“Done”？
接收到Start指令
作接收或发送数据准备
准备好？
标志触发器置为“Done”
等待CPU来的下一条指令

## Slide 18: 程序中断方式
将CPU从忙等待中解放出来
  I/O操作由程序发起，在操作完成时（如数据可读或已经写入）由外设向CPU发出中断，通知该程序。数据的每次读写通过CPU
优点
  在外设进行数据处理时，CPU不必等待，可以继续执行该程序或其他程序。
缺点
  CPU依然参与数据的搬运（从外设的局部存储搬运到内存）

## Slide 19: 程序中断方式
处理过程
接收到CPU发来的Start指令
缓冲寄存器满？
设备
控制器发中断信号
是
CPU
调度程序调度其它进程
收到中断信号了吗？
中断处理
被中断进程执行
是
否
准备数据并将其置入缓冲寄存器
否
向设备发Start指令，
置中断允许位为“1”
其它进程执行

## Slide 20: DMA方式
将CPU从数据搬运中解放出来
  由程序设置DMA控制器中的若干寄存器值（如内存始址，传送字节数），然后发起I/O操作，而后者完成内存与外设的成批数据交换
  操作完成后借助中断机制通知CPU
优点
  CPU只需干预I/O操作的开始和结束，而其中的每一批数据读写无需CPU控制，适于高速设备

## Slide 21: DMA方式

## Slide 22: DMA方式
Data
Count
Data
Register
Address
Register
Control
Logic
DMA Request
DMA Acknowledge
Interrupt
Read
Write
Address Lines
Data Lines

## Slide 23: 通道控制方式
引入通道的目的
  为了使CPU从I/O事务中解脱出来，同时为了提高CPU与设备，设备与设备之间的并行工作能力
  执行一个通道程序可以完成几批I/O操作

## Slide 24: 通道控制方式
通道控制器
  有自己的专用存储器
  可以执行由通道指令组成的通道程序
  可以进行较为复杂的I/O控制，如网卡上信道访问控制
  通道程序通常由操作系统构造，放在内存里

## Slide 25: 通道控制方式
通道的分类
  字节多路通道：连接多个字符设备
  选择性通道：可以连接多个外设，但一次只能访问一个外设
  成组多路通道：可以并发访问多个外设，同时连接多个中速设备

## Slide 26: 通道控制方式
字节多路通道
  字节多路通道以字节为单位传输信息
  它可以分时地执行多个通道程序。当一个通道程序控制某台设备传送一个字节后，通道硬件就控制转去执行另一个通道程序，控制另一台设备传送信息
  主要连接以字节为单位的低速I/O设备，如打印机，终端

## Slide 27: 通道控制方式
字节多路通道的工作原理
控制器A
控制器B
控制器C
控制器N
……
A1B1C1…N1….AnBnCn…Nn
A1A2A3… 子通道A
B1B2B3… 子通道B
C1C2C3… 子通道C
N1N2N3… 子通道N
设备

## Slide 28: 通道控制方式
选择通道
  选择通道每次传送一批数据，故传送速度很高
  选择通道在一段时间内只能执行一个通道程序，只允许一台设备进行数据传输
  当这台设备数据传输完成后，再选择与通道连接的另一台设备，执行它的相应的通道程序
  主要连接磁盘、磁带等高速I/O设备
选择通道

## Slide 29: 通道控制方式
成组多路通道
  允许先为一台设备执行一条通道指令，然后自动转接，为另一台设备执行一条通道指令
  主要连接高速设备
  对于连接多台磁盘的成组多路通道，可以启动它们同时执行移臂定位操作，按序交叉的传输一批数据
  成组多路通道实际上是对通道程序采用多道程序设计的硬件实现
  能够结合选择通道速度高和字节多路通道能分时并行操作的优点

## Slide 30: 通道控制方式
通道的硬件连接结构
CPU
内存
通道
控制
设备

## Slide 31: 通道控制方式
设备、控制器、通道、内存之间的关系
单通道I/O系统
存储器
通道1
通道2
控制器1
控制器2
I/O设备1
I/O设备2
I/O设备3
I/O设备4
控制器1
控制器2
I/O设备5
I/O设备6
I/O设备7
I/O设备8

## Slide 32: 通道控制方式
设备、控制器、通道、内存之间的关系
多通道I/O系统，交叉连接
存储器
通道1
通道2
控制器1
控制器2
I/O设备1
I/O设备2
I/O设备3
I/O设备4

## Slide 33: 主要内容
I/O管理基本知识
I/O控制方式
缓冲技术
设备分配与回收
磁盘存储器的管理
RAID技术

## Slide 34: 缓冲技术的引入
缓和CPU与I/O设备之间速度不匹配的矛盾
减少对CPU的中断频率，放宽对CPU中断响应时间的限制
提高CPU和I/O设备之间的并行性
缓冲区
CPU
外设

## Slide 35: 高速缓存
磁盘高速缓存
  利用内存中的存储空间暂存从磁盘中读出的一系列盘块中的信息（并非体系结构中的Cache）
  是一组在逻辑上属于磁盘、而物理上驻留在内存中的盘块
  两种形式
    在内存中开辟一单独存储空间作为高速缓存
    把所有未利用的内存空间作为高速缓存

## Slide 36: 单缓冲技术
基本原理
  一个缓冲区，CPU和外设轮流使用，一方处理完之后接着等待对方处理
操作系统
用户进程
缓冲区
工作区
I/O设备
输入
传送
T
M
C
处理
T1
M1
C1
T2
M2
C2
T3
M3
C3
T4
M4
C4
T5
t
系统处理每一块数据的时间为：Max(C,T)+M

## Slide 37: 双缓冲技术
基本原理
  两个缓冲区，CPU和外设都可以连续处理而无需等待对方。要求CPU和外设的速度相近
操作系统
用户进程
缓冲区1
工作区
缓冲区2
I/O设备
传送
输入
T
M
C
处理
T1
M1
C1
T2
M2
C2
T3
M3
C3
T4
M4
C4
T5
t

## Slide 38: 环形缓冲技术
基本原理
  多个缓冲区，CPU和外设的处理速度可以相差较大
操作系统
用户进程
缓冲区1
工作区
缓冲区2
缓冲区n
I/O设备
传送
输入
T
M
C
处理

## Slide 39: 环形缓冲技术
操作系统
用户进程
缓冲区1
工作区
缓冲区2
缓冲区n
I/O设备
传送
输入
T
M
C
处理
组
成
R
R
G
G
G
G
1
2
3
4
5
6
Nexti
Nextg
R
R
C
G
G
G
1
2
3
4
5
6
Nexti
Current
Nextg
多个缓冲区：用于输入数据的空缓冲区R、已装满数据的缓冲区G、计算进程正在使用的现行缓冲区C
多个指针：
Nextg：计算进程下次可用
Nexti：输入进程下次可用
Current：计算进程正在使用
缓冲区使用、进程同步

## Slide 40: 环形缓冲技术
Getbuf过程
  当计算进程需要使用缓冲区的数据时调用Getbuf过程
  将指针Nextg所指示的缓冲区提供给计算进程使用
  将该缓冲区改为现行工作缓冲区
  令Current指针指向该缓冲区的第一个单元
  将Nextg移向下一个G缓冲区
R
R
G
G
G
G
1
2
3
4
5
6
Nexti
Nextg
C
Current
Nextg
R
R
C
G
G
G
1
2
3
4
5
6
Nexti
Current
Nextg

## Slide 41: 环形缓冲技术
Getbuf过程
  当输入进程需要使用空缓冲区来装入数据时也调用Getbuf过程
  将指针Nexti所指示的缓冲区提供给输入进程使用
  将Nexti移向下一个R缓冲区
R
R
G
G
G
G
1
2
3
4
5
6
Nexti
Nextg
Nexti
R
R
G
G
G
G
1
2
3
4
5
6
Nextg
Nexti

## Slide 42: 环形缓冲技术
Releasebuf过程
  当计算进程把C缓冲区数据提取完时，调用Releasebuf过程
  将C缓冲区释放
  将该缓冲区由当前工作缓冲区C改为空缓冲区R
R
R
C
G
G
G
1
2
3
4
5
6
Nexti
Current
Nextg
R
R
R
R
G
G
G
1
2
3
4
5
6
Nexti
Nextg

## Slide 43: 环形缓冲技术
Releasebuf过程
  当输入进程把缓冲区装满时，调用Releasebuf过程
  将缓冲区释放
  将该缓冲区改为满缓冲区G
R
R
G
G
G
G
1
2
3
4
5
6
Nextg
Nexti
G
G
R
G
G
G
G
1
2
3
4
5
6
Nextg
Nexti

## Slide 44: 环形缓冲技术
R
R
G
G
G
G
1
2
3
4
5
6
Nexti
Nextg
R
Nextg
G
Nexti
R
Nextg
G
Nexti
R
Nextg
进程同步问题

## Slide 45: 环形缓冲技术
G
G
R
R
G
R
1
2
3
4
5
6
Nexti
Nextg
G
G
R
R
G
R
1
2
3
4
5
6
Nexti
Nextg
G
Nexti
G
Nexti
G
Nexti
?
进程同步问题

## Slide 46: 环形缓冲技术
G
G
R
R
G
R
1
2
3
4
5
6
Nexti
Nextg
G
G
G
G
G
G
1
2
3
4
5
6
Nextg
Nexti
?
G
G
R
R
G
R
1
2
3
4
5
6
Nexti
Nextg
R
Nextg
R
Nextg
R
Nextg
?
进程同步问题

## Slide 47: 环形缓冲技术
使用环形缓冲，可使输入进程与计算进程并发执行，指针Nexti和Nextg不断沿顺时针方向移动，可能出现：
  Nexti追上Nextg，输入进程输入数据的速度大于计算进程处理数据的速度，已将全部缓冲区装满（均为G或C），输入进程阻塞，直到计算进程使R出现，并调用Releasebuf将其释放，唤醒输入进程；
  Nextg追上Nexti，计算进程处理数据的速度大于输入进程输入数据的速度，已将全部缓冲区抽空（均为R），计算进程阻塞，直到输入进程使G出现，并调用Releasebuf将其释放，唤醒计算进程

## Slide 48: 缓冲池技术
三种缓冲区队列
  空闲缓冲区emq
  装满输入数据的缓冲区inq
  装满输出数据的缓冲区outq
emq
inq
outq

## Slide 49: 缓冲池技术
四个工作缓冲区
  收容输入数据hin
  提取输入数据sin
  收容输出数据hout
  提取输出数据sout
应用进程
hin
sin
hout
sout
收容输入
提取输入
提取输出
收容输出

## Slide 50: 缓冲池技术
三种缓冲区队列：emq，inq，outq
四个工作缓冲区：hin，sin，hout，sout
四种操作：收容输入、提取输入、收容输出、提取输出
应用进程
emq
inq
outq
hin
sin
hout
sout
收容输入
提取输入
提取输出
收容输出
算法、互斥
取emq作为hin放inq
取outq作为sout放emq
取inq作为sin放emq
取emq作为hout放outq

## Slide 51: 缓冲池技术
Getbuf与Putbuf操作
  为每个队列设置互斥信号量MS(type)、资源信号量RS(type)
  Addbuf(type, number)：将由参数number所指示的缓冲区B挂在type队列上
  Takebuf(type)：从type所指示的队列的队首摘下一个缓冲区
Procedure Getbuf(type)
P(RS(type));
P(MS(type));
B(number)=Takebuf(type);
V(MS(type));
Procedure Putbuf(type, number)
P(MS(type));
Addbuf(type, number);
V(MS(type));
V(RS(type));

## Slide 52: 缓冲区的工作方式
收容输入：
hin=Getbuf(emq);
输入数据至hin;
Putbuf(inq, hin)
应用进程
emq
inq
outq
hin
sin
hout
sout
收容输入
提取输入
提取输出
收容输出

## Slide 53: 缓冲区的工作方式
收容输入：
hin=Getbuf(emq);
输入数据至hin;
Putbuf(inq, hin)
提取输入：
sin=Getbuf(inq);
从hin提取数据;
Putbuf(emq, sin)
应用进程
emq
inq
outq
hin
sin
hout
sout
收容输入
提取输入
提取输出
收容输出

## Slide 54: 缓冲区的工作方式
收容输入：
hin=Getbuf(emq);
输入数据至hin;
Putbuf(inq, hin)
提取输入：
sin=Getbuf(inq);
从hin提取数据;
Putbuf(emq, sin)
收容输出：
hout=Getbuf(emq);
将hout装满数据;
Putbuf(outq, hout)
应用进程
emq
inq
outq
hin
sin
hout
sout
收容输入
提取输入
提取输出
收容输出

## Slide 55: 缓冲区的工作方式
收容输入：
hin=Getbuf(emq);
输入数据至hin;
Putbuf(inq, hin)
提取输入：
sin=Getbuf(inq);
从hin提取数据;
Putbuf(emq, sin)
收容输出：
hout=Getbuf(emq);
将hout装满数据;
Putbuf(outq, hout)
提取输出：
sout=Getbuf(outq);
从hout提取数据;
Putbuf(emq, sout)
应用进程
emq
inq
outq
hin
sin
hout
sout
收容输入
提取输入
提取输出
收容输出

## Slide 56: 主要内容
I/O管理基本知识
I/O控制方式
缓冲技术
设备分配与回收
磁盘存储器的管理
RAID技术

## Slide 57: 设备分配时须考虑的因素
设备的固有属性
  独占性：一段时间内只允许一个进程独占
  共享性：允许多个进程同时共享
  可虚拟设备：设备本身独占，但经某种技术处理，可将其改造成虚拟设备
分配策略
  独占分配：分配给一个进程，该进程释放设备后，再将设备分配给另一进程
  共享分配：分配给多个进程，注意访问顺序和合理调度
  虚拟分配：采用虚拟技术后，按共享设备分配

## Slide 58: 设备分配算法
设备分配算法
  先来先服务：当多个进程对同一设备提出I/O请求时，按照进程对设备提出请求的先后顺序排队
  优先级高者优先：优先级高者排在设备队列前面，优先级相同者，按照先来先服务原则排队
设备分配中的安全性
  安全分配方式：进程发出I/O请求后，便进入阻塞状态（不能再请求其他任何资源），直到其I/O操作完成时才被唤醒——不会死锁
  不安全分配方式：进程发出I/O请求后仍继续运行，需要时又发出第二、三、…个I/O请求，仅当其请求设备被另一进程占用时，请求进程才被阻塞——可能死锁

## Slide 59: Spooling技术
Simultaneous Peripheral Operation On-Line
技术的引入
  独享设备经常会成为系统中的“瓶颈”资源
  进程在占用设备期间，并不经常使用该设备
  利用高速共享设备（如磁盘）将低速的独享设备模拟成高速的共享设备
应用进程 A
应用进程 B
SPOOLing
程序
设备
Virtual I/O
Actual I/O

## Slide 60: Spooling技术
系统组成
  输入井暂存设备输入的数据；输出井暂存用户程序的输出数据（在磁盘上）
  输入缓冲区Bi暂存来自输入设备的数据，再传送到输入井输出缓冲区Bo暂存来自输出井的数据，再传送到输出设备（在内存中）
  输入进程SPi：输入设备输入缓冲区输入井
  输出进程SPo：内存输出井输出缓冲区输出设备
输入进程SPi 输出进程SPo
输入缓冲区Bi
输出缓冲区Bo
输入井
输出井
输入设备
输出
设备
磁盘

## Slide 61: Spooling技术
例子：共享打印机
  打印机属于独占设备
  利用SPOOLing技术，可将其改造成共享设备
  用户请求打印输出时，SPOOLing系统进行
  由输出进程在输出井中为之申请一个空闲磁盘块区，并将要打印的数据送入其中
  输出进程再为用户进程申请一张空白的用户请求打印表，将用户打印要求填入其中，再将该表挂在请求打印队列上
  打印机空闲时，输出进程根据打印队列要求打印

## Slide 62: Spooling技术
Spooling系统的特点
  提高了I/O的速度（进程所感受到的）
  将独占设备改造为共享设备
  实现了虚拟设备的功能

## Slide 63: 主要内容
I/O管理基本知识
I/O控制方式
缓冲技术
设备分配与回收
磁盘存储器的管理
RAID技术

## Slide 64: 磁盘结构

## Slide 65: 磁盘结构
轴心
主杆
读写磁头
盘面0
盘面1
盘面2
盘面3
盘面4
盘面5
盘面6
盘面7
盘面8
盘面9
扇区
磁道
磁道间隔
扇区间隔

## Slide 66: 磁盘I/O访问时间的组成
  柱面定位时间（寻道时间） ：磁头移动到指定柱面的机械运动时间
  旋转延迟时间（寻区时间） ：磁盘旋转到指定扇区的机械运动时间
  数据传送时间：从指定扇区读写数据的时间
设备占用
等待时间
I/O通道占用
等待时间
柱面定位时间
旋转延迟时间
数据传送时间
磁盘设备忙

## Slide 67: 磁盘I/O访问时间的组成
以读取一个128KB的文件为例
  (1)文件由8个连续磁道(每个磁道32个扇区)上的256 个扇区构成：
    20ms+(7.3ms+16.7ms)*8=220ms;
    其中，柱面定位时间为20ms，旋转延迟时间为7.3ms，32扇区数据传送时间为16.7ms；
  (2)文件由256个随机分布的扇区构成：
    (20ms+7.3ms+0.5ms)*256=7373ms;
    其中，1扇区数据传送时间为0.5ms；
  随机分布时的访问时间为连续分布时的33.5倍!

## Slide 68: 磁盘调度算法
有若干个访问者请求磁盘执行I/O操作，应先让哪一个访问者完成操作？
磁盘调度
公平：一个I/O请求在有限时间内满足
高效：减少机械部件运动带来的时间浪费

## Slide 69: 磁盘调度算法
先来先服务：根据进程请求磁盘I/O的次序进行调度
  例：磁头当前位置为100号磁道，请求顺序为：55、58、39、18、90、160、150、38、184，采用FCFS调度算法，计算平均寻道长度
（从100号磁道开始）
被访问的下一个磁道号 移动距离（磁道数）
55 45
58 3
39 19
18 21
90 72
160 70
150 10
38 112
184 146
平均寻道长度：55.3
优点：公平，简单
缺点：平均寻道距离大

## Slide 70: 磁盘调度算法
最短寻道时间优先（SSTF）
  要求访问的磁道与当前磁头所在的磁道距离最近
  例：磁头当前位置为100号磁道，请求顺序为：55、58、39、18、90、160、150、38、184，采用SSTF调度算法，计算平均寻道长度
（从100号磁道开始）
被访问的下一个磁道号 移动距离（磁道数）
90 10
58 32
55 3
39 16
38 1
18 20
150 132
160 10
184 24
平均寻道长度：27.5
问题
可能导致某个进程发生“饥饿”现象——只要不断有新进程请求到达，且其要访问的磁道与磁头当前所在磁道的距离较近，这种新进程的I/O请求必然优先满足

## Slide 71: 磁盘调度算法
扫描（SCAN）算法
  下一个访问对象应是其余访问的磁道既在当前磁道之外，又是距离最近的
  例：磁头当前位置为100号磁道，请求顺序为：55、58、39、18、90、160、150、38、184，计算SCAN调度算法的平均寻道长度

## Slide 72: 磁盘调度算法
扫描（SCAN）算法
（从100号磁道开始，向磁道号增加方向访问）
被访问的下一个磁道号 移动距离（磁道数）
150 50
160 10
184 24
90 94
58 32
55 3
39 16
38 1
18 20
平均寻道长度：27.8
问题
当磁头刚从里向外移动而越过了某一磁道时，恰好又有一进程请求访问此磁道，这时该进程必须等待，待磁头继续从里向外，然后再从外向里扫描完所有要访问的磁道后，才处理该进程的请求，致使该进程的请求被大大推迟

## Slide 73: 磁盘调度算法
循环扫描（CSCAN）算法
  规定磁头单向移动
  例：磁头当前位置为100号磁道，请求顺序为：55、58、39、18、90、160、150、38、184，采用SCAN调度算法，计算平均寻道长度
（从100号磁道开始，向磁道号增加方向访问）
被访问的下一个磁道号 移动距离（磁道数）
150 50
160 10
184 24
18 166
38 20
39 1
55 16
58 3
90 32
平均寻道长度：35.8

## Slide 74: 磁盘调度算法
N步扫描(N-step-SCAN)算法
    把磁盘I/O请求队列分成长度为N的段，每次使用扫描算法处理这N个请求。当N=1时，该算法退化为FIFO算法
    该算法的目标是改进前几种算法可能在多磁头系统中出现磁头静止在一个磁道上，导致其它进程无法及时进行磁盘I/O
  双队列扫描(FSCAN)算法
    把磁盘I/O请求分成两个队列，交替使用扫描算法处理一个队列，新生成的磁盘I/O请求放入另一队列中
    该算法的目标与N步扫描算法一致

## Slide 75: 旋转调度
根据延迟时间来决定执行次序的调度称为“旋转调度”。即：当移动臂定位后，决定同一柱面访问者的执行次序。从减少输入输出操作总时间为目标考虑，应优先选择延迟时间最短的访问者进行服务

## Slide 76: 旋转调度
旋转调度应考虑如下情况
  若干等待访问者请求访问同一磁道上的不同扇区
  若干等待访问者请求访问不同磁道上的不同扇区
  若干等待访问者请求访问不同磁道上具有相同编号的扇区
调度思路
  对于前两种情况，旋转调度总是让首先到达读写磁头位置下的扇区先进行传送操作
  对于第三种情况，这些扇区同时到达读写磁头位置下，旋转调度可任意选择一个读写磁头进行传送操作

## Slide 77: 旋转调度
磁盘数据的存取
  磁盘块－内部缓冲区－内存。当数据从磁盘块传送至内存时，后续扇区中的数据将从磁头下通过。但控制器一般不能同时进行输入输出，因在数据块传输的这段时间里，从磁头下通过的扇区的信息丢失。
  因此，应将数据以交叉方式存放，块间应间隔的扇区数与数据从磁盘传送到内存的速度有关

## Slide 78: 旋转调度举例
旋转调度举例：有一个交叉存放信息的磁盘，信息在其上的存放方法如图所示
  每磁道有8个扇区，每扇区有512字节，旋转速度为3000转/分。
  假定磁头已在要读取信息的磁道上，0扇区旋转到磁头下需要1/2转，且设备对应的控制器不能同时进行输入输出。
  在数据从控制器传送到内存的这段时间内，从磁头下通过的扇区数为2。
  问：依次读出一个磁道上的所有扇区需要多少时间？其数据传输速度为多少？
0
3
1
4
5
2
7
6

## Slide 79: 旋转调度举例
解答
  从图中可知，信息块之间的间隔为2个扇区
  旋转速度：3000转/分，即20ms/转
  读一个扇区需要时间：20/8=2.5ms
  读一个扇区并将扇区数据送入内存需要时间：2.5×3=7.5ms
  读出一个磁道上所有扇区需要时间：
  20/2+8×7.5=70ms=0.07s
  每磁道数据量：8×512=4KB
  数据传输速度为： 4KB/0.07=57.1KB/秒

## Slide 80: 磁盘缓存置换算法
磁盘缓存是磁盘扇区在内存中的缓冲区
磁盘缓存的调度算法很类似虚拟存储调度算法，但由于磁盘的访问频率远低于虚拟存储，它们又存在区别
通常磁盘缓存调度算法会比虚拟存储复杂

## Slide 81: 磁盘缓存置换算法
访问频率置换算法的引入
  它是对LRU(最近最久未使用)算法和LFU(最不常用)算法的改进；它要解决的主要问题是在LFU算法中的引用计数问题
  磁盘访问可能会十分集中，在一段密集使用后，引用计数的变化就不能反映当前的引用情况。需要考虑磁盘访问的这种密集特征，对密集引用不计数
  其基本思想是在短周期中使用LRU算法，而在长周期中使用LFU算法

## Slide 82: 磁盘缓存置换算法
访问频率置换算法
  把LRU栈分成三部分，并为每个缓存块增加计数器
  新区域、中间区域、旧区域

## Slide 83: 磁盘缓存置换算法
访问频率置换算法的计数更新策略
  栈中缓存块被访问时移到栈顶；如果该块在新区域，引用计数不变；否则，引用计数加1
    在新区域中引用计数不变的目的是避免密集访问对引用计数不利影响
    在中间区域和旧区域中引用计数加1是为了使用LFU算法
  未缓存数据块读入后放在栈顶，引用计数为1
  在旧区域中引用计数最小的缓存块被置换；中间区域的定义是为了避免新读入的缓存块在第一次出现在新区域时马上被置换，有一个过渡期

## Slide 84: RAID技术
处理机速度提高很快，磁盘速度的提高相对而言极其缓慢
对于磁盘，转速并非主要速度参数，瓶颈是磁头引臂的移动速度；
解决方法：多磁盘同时操作
RAID：多磁盘冗余阵列 (Redundant Array of Inexpensive Disks)，是一个物理磁盘的集合，作为一个逻辑磁盘管理和使用

## Slide 85: RAID技术
Level 0：数据分条，存于不同磁盘上 (无冗余)
如果一个I/O请求由多个逻辑上连续的条组成，则该请求可以并行处理
strip12
strip8
strip4
strip0
strip13
strip9
strip5
strip1
strip14
strip10
strip6
strip2
strip15
strip11
strip7
strip3

## Slide 86: RAID技术
Level 1：被镜像
  读请求可以由包含被请求数据的任何一个磁盘提供服务，只要拥有最少寻道、寻区时间
  写请求需要对两个条均进行更新，可并行完成
  一个驱动器失败时，可从另一个访问
strip12
strip8
strip4
strip0
strip13
strip9
strip5
strip1
strip14
strip10
strip6
strip2
strip15
strip11
strip7
strip3
strip12
strip8
strip4
strip0
strip13
strip9
strip5
strip1
strip14
strip10
strip6
strip2
strip15
strip11
strip7
strip3

## Slide 87: RAID技术
Level 2：通过海明码实现冗余
  条通常只有一个字节或一个字
  使用并行访问技术
  对每个数据磁盘中的相应位都计算一个错误校正码（海明码）
b0
b1
b2
b3
f0(b)
f1(b)
f2(b)

## Slide 88: RAID技术
Level 3：交错位奇偶校验
  为所有数据磁盘中同一位置的位计算一奇偶校验位
  第i位奇偶校验位：X4(i)=X3(i)X2(i)X1(i)X0(i)
  若X1失败，X1(i)=X4(i)X3(i)X2(i)X0(i)
  写数据时计算校验位
b0
b1
b2
b3
p(b)

## Slide 89: RAID技术
Level 4：块奇偶校验
  按块计算校验位
  写数据时计算校验位
  校验盘可能成为瓶颈
block12
block8
block4
block0
block13
block9
block5
block1
block14
block10
block6
block2
block15
block11
block7
blovk3
P(12-15)
P(8-11)
P(4-7)
P(0-3)

## Slide 90: RAID技术
Level 5：块分布奇偶校验
  奇偶校验块分布在所有磁盘上
block12
block8
block4
block0
P(12-15)
block9
block5
block1
block13
P(8-11)
block6
block2
block14
block10
P(4-7)
blovk3
block15
block11
block7
P(0-3)

## Slide 91
设备管理重要性
设备独立性
设备分类
设备管理任务
设备管理功能
用户进程
与设备无关软件
设备驱动程序
中断处理程序
通道
通道分类
通道硬件连接
通道工作原理
设备管理
设备分配回收
独占设备分配
共享设备分配
基本概念
I/O软件组成
缓冲技术
设备处理
虚设备技术
设备驱动程序
设备
管理
磁盘存储管理

## Slide 92: 作业
  设磁盘有200个磁道，磁盘请求队列中是一些随机请求，它们按照到达的次序分别处于55、58、39、18、90、160、150、38、184号磁道上，当前磁头在100号磁道上，并向磁道号增加的方向上移动。请给出按FCFS、SSTF、SCAN算法进行磁盘调度时请求的次序，并计算它们的平均寻道长度

## Slide 93
谢谢！